ООО «Ремонтник»

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ СТРОПАЛЬЩИКОВ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Именной лист работника

(заполняется перед выдачей инструкции работнику)

Ф.И.О. ____________________________________________

Место работы ______________________________________

Цех, подразделение, отдел ___________________________

__________________________________________________

Профессия (должность) ______________________________

ТЕЛЕФОНЫ

Скорая помощь ____________________________________

Пожарная охрана __________________________________

Непосредственный руководитель работника

__________________________________________________

Служба охраны труда организации __________________

Диспетчерская __________________________________________________

Требования охраны труда перед началом работы

| Иметь при себе удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы | Надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца |
| --- | --- |
| Получить задание на выполнение работы у руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте. | Проверить исправность грузозахватных приспособлений наличие на них бирок с указанием номера, даты испытания и грузоподъемности. |
| Проверить исправность тары и указание на ней маркировки о назначении, номера, собственной массы и массы груза. Подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90˚ |

Требования охраны труда во время работы

| Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |
| --- |
| Зацеплять и поднимать тару заполненную выше краев | Опускать (поднимать) груз на автомобиль, если в кабине (кузове) находятся люди |
| Освобождать краном защемленные грузом стропы | Применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку) |
| Забивать крюки стропов в монтажные петли | Перемещать груз при нахождении под ним людей |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать груз: |
| Масса, которого не известна или превышает грузоподъемность крана | Неправильно застропованный Находящийся в неустойчивом положении |
| Подтаскиванием При наклонном положении грузовых канатов | Примерзший или засыпанный грунтом или конструкциями |

РАБОТА КРАНА ВБЛИЗИ ЛИНИИ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

| Напряжение воздушной линии, кВ | Граница охранной зоны Б, м | Допустимые расстояния А (м) до токоведущих частей, находящихся под напряжением |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мини - мальное | Минимальное, измеряемое техническими средствами |
| До 1 вкл. | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Св. 1 до 20 | 10 | 2,0 | 2,0 |
| Св. 20 до35 | 15 | 2,0 | 2,0 |
| Св. 35 до 110 | 20 | 3,0 | 4,0 |
| Св. 110 до 220 | 25 | 4,0 | 5,0 |
| Св. 220 400 | 30 | 5,0 | 7,0 |
| Св. 400 до 750 | 40 | 9,0 | 10,0 |
| Св. 750 до 1150 | 55 | 10,0 | 11,0 |

СТРОПОВКА ГРУЗОВ

СТРОПОВКА ТРУБ

СТРОПОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОПОВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА

| ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| --- |
|  | Поднять груз или крюк Прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте |  | Передвинуть стрелу Движение рукой согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
|  | Опустить груз или крюк Прерывистое движение вниз руки перед грудью ладонью вниз. Рука согнута в локте |  | Поднять стрелу Движение вверх вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
|  | Передвинуть кран (мост) Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |  | Опустить стрелу Движение вниз вытянутой руки, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
|  | Передвинуть тележку Движение рукой согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |  | Стоп (остановить подъем или перемещение) Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса. Ладонь обращена вниз |
|  | Осторожно! (применяется до действия любого сигнала, если нужно небольшое перемещение) Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправностей крана, грузозахватных устройств или тары стропальщику необходимо дать команду машинисту крана "Опустить груз", приостановить работу крана предупредить всех работающих и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных средствах или месте складирования стропальщик должен поставить в известность об этом руководителя работ или бригадира.

Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик должен принять меры личной безопасности, предусмотренные производственной инструкцией.

При возникновении стихийный природных явлений (сильный ветер, гроза, туман, снегопад и т.п.) стропальщик должен прекратить работу, предупредить крановщика и других работающих об опасности.

При возникновении на грузоподъемной машине пожара стропальщик должен отключить источник электропитания, вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средства пожаротушения.

# Text boxes

Запрещается устанавливать стреловой кран ближе 30 м от крайней выступающей части крана или груза до ближайшего провода ВЛ под напряжением более 42 В. Если необходимо производить работы ближе 30 м от ВЛ, крановщику выдается наряд-допуск

Удали с груза грязь, наледь, мусор, пред-меты, которые могут упасть при подъеме и перемещении

Установи грузовой крюк по центру груза и застропуй груз

Подай крановщику сигнал о подъеме груза Неиспользованные концы многоветьевого стропа закрепи на крюке крана

Установка переносного заземления ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОГРАДИ ОПАСНУЮ ЗОНУ!

Убедись, что в опасной зоне нет людей

Проверь исправность монтажных петель

Убедись, что груз не имеет видимых повреждений

При необходимости прикрепи оттяжки

Подать сигнал о    немедленном                  опускании груза. Освободить крюк.

Не продолжать  работы до устранения неисправности  тормоза крана.

Если происходит самопроизвольное опускание груза:

После подъема груза на 200 – 300 мм убедись, что он самопроизвольно не опускается

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться между поднимаемым (опускаемым)  грузом и штабелем, стеной, конструкцией и т. д.

Приближаться к поднимаемому (опускаемому) грузу разрешается только при расстоянии от груза до земли не более 1 м.

выше встречающихся при его перемещении предметов.

Груз должен быть поднят на высоту не менее

0,5 м

При перемещении длинномерных грузов используй оттяжки

Стропальщики должны находиться только вне опасной зоны!

Оттягивать или раскачивать груз ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать груз при наклонном положении грузовых тросов крана

Оттяжки служат только для удержания груза от разворота

?

НАРЯД - ДОПУСК N ________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

____________________________________

(наименование организации)

Наряд выдается на производство работ на расстоянии не менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением 42 В и выше.

1. Крановщику   _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

(тип крана, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы _____________________________________

(организация, выделившая кран)

3. На участке ___________________________________________________

(организация, которой выделен кран, место

________________________________________________________________

производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи ____________________________

5. Условия работы _______________________________________________

(необходимость снятия напряжения линии электропередачи, наименьшее

_________________________________________________________________

допустимое при работе крана расстояние по горизонтали от крайнего провода

_________________________________________________________________

до ближайших частей крана, способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана ____________________________________

(положение стрелы и другие меры безопасности)

7. Начало работы _____ час. _____ мин. "__" ________ 20__ г.

8. Окончание работы _____ час. ____ мин. "__" ______ 20__ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ кранами

_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне____________________

________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) ______________________

(организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены _________________________________________________________________

Лицо, ответственное за безопасное производство работ _____________       "__" ______ 20__ г.

(подпись)

14. Инструктаж получил крановщик _________ "__" _____ 20__ г.

(подпись)

Бирка стропа

с указанием                         номера,  даты испытания и                                      грузоподъемности

ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать строп с утраченной биркой

Основные причины аварий и несчастных случаев при производстве работ грузоподъемными кранами:

- неправильная (ненадежная) строповка груза;

- применение для подъема груза непригодных съемных грузозахватных приспособлений или тары;

- нахождение людей в опасной зоне или под стрелой;

- нарушение схем строповки грузов;

- нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;

- нахождение людей в полувагоне, на платформе, в кузове автомашины,  траншее, котловане, колодце при  подъеме или опускании груза;

- несоблюдение схем и габаритов складирования грузов;

- нахождение людей между поворотной и неповоротной частями крана;

- несоблюдение требований безопасности при установке стрелового самоходного крана на опоры или при строповке грузов вблизи линии электропередачи;

- нахождение людей в кабине автомашины при его разгрузке или погрузке;

- перегруз крана во время подъема примерзшего, засыпанного землей, закрепленного болтами, заземленного или залитого бетоном груза;

- нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или оборудования во время подъема или опускания груза;

- неисправность кранового пути и тупиковых упоров;

- неправильная установка стреловых самоходных кранов или кранов-манипуляторов вблизи траншеи, котлована или на свеженасыпанном грунте;

- подтаскивание груза краном при наклонном положении грузовых канатов;

- обрыв грузовых и стреловых канатов.

Расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем подъеме или вылете до ближайшего провода ЛЭП cоставляет

не менее 1,5 м.

Угол между ветвями многоветвевого стропа не должен превышать 90°

Пример маркировки тары

> № тары;

> дата изготовления;

> условное обозначение;

> масса тары;

> масса брутто.

ДВУХПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ СО ВТУЛКОЙ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАХВАТЫ

КОЛЬЦЕВОЙ СТРОП НА УДАВКУ

ДВУХПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ (ПАКЕТ ТРУБ)

Проставка

Скоба монтажная

АГРЕГАТ

ЗАДВИЖКИ

Одним и двумя двухпетлевыми стропами

Двумя двухпетлевыми

стропами

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЯ В

ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЕ

РЕЗЕРВУАР

При нахождении крана под напряжением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Прикасаться к машине;

Спускаться (подниматься) с машины до снятия напряжения;

Удаляться бегом или широким  шагом.

ДЕТЕЛИ СТАНКА

КОРОБА

ОДИНОЧНЫЙ ГРУЗ

БУХТЫ ПРОВОЛОКИ

ПАКЕТ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

ПАКЕТ ДВУХТАВРОВЫХ БАЛОК

Радиус зоны действия напряжения шага – 8 м от места замыкания

ПРАВИЛА ВЫХОДА ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Идти короткими шагами.

2. Не отрывать одну ногу от другой и от земли.

3. Не спешить, чтобы не упасть.

4. При возможности надеть электрозащитную обувь (боты, калоши)